## Slide 1
计算概论（B） · 第 3 周 · 2026 Fall
计算机原理（1/2）
计算机文化与基本概念
计算机科学的学科体系与抽象 · 图灵机与可计算性 · 停机问题
冯·诺依曼结构 · 指令周期 · 存储层次
进制转换 · 原码 / 反码 / 补码 · 位运算 · IEEE 754 浮点与精度陷阱
ASCII · Unicode 与 UTF-8 · 计算机先驱与摩尔定律
Compiled by Hongfei Yan · 2026 Fall · github.com/GMyhf/2026fall-cs101

## Slide 2
?
本周导引
本周要回答三个问题
2
1
计算机能算什么、不能算什么？
图灵机给出「可计算」的定义；停机问题是被证明了的不可能。
2
程序和数据在机器里长什么样？
冯·诺依曼的存储程序：指令和数据放在同一块存储器里，都是二进制。
3
为什么 0.1 + 0.2 ≠ 0.3？
整数用补码、小数用 IEEE 754、文字用 UTF-8——每种表示都有它的边界。
一句话概括
这一周暂时离开写题，往下看一层：程序跑在什么样的机器上，数据在机器里怎样表示。

## Slide 3
≡
本周导引
内容地图
3
1–2 计算
1 计算机科学是什么：学科体系、抽象
2.1 图灵机模型与转移规则
2.2 丘奇—图灵论题、停机问题
2.3 用 Python 实现一台图灵机
3–4 机器与数据
3 冯·诺依曼结构：五大部件、指令周期、存储层次
4.1 进制与转换
4.2 原码、反码、补码
4.3 位运算
4.4 浮点数与精度陷阱
5–6 编码与文化
5.1 ASCII
5.2 Unicode 与 UTF-8、乱码
6 计算机先驱、摩尔定律
本周练习 · 思考题 · 小结

## Slide 4
▶
先跑一遍
五行代码，五个本周要讲清楚的现象
4
print(0.1 + 0.2) # 小数：为什么多了个尾巴？
print(bin(233)) # 整数：机器里只有 0 和 1
print(-5 & 0xFF) # 负数：-5 的低 8 位怎么变成了 251？
print(ord('A'), ord('a')) # 字符：其实是编号
print("中".encode()) # 汉字：一个字 3 个字节
输出
0.30000000000000004
0b11101001
251
65 97
b'\xe4\xb8\xad'
0.1 + 0.2
十进制 0.1 在二进制里是无限循环小数
§ 4.4
bin(233)
除基取余：233 = 1110 1001₂
§ 4.1
-5 & 0xFF
−5 的 8 位补码就是 1111 1011 = 251
§ 4.2
ord / chr
ASCII：'A' = 65，'a' = 97，相差 32
§ 5.1
encode()
UTF-8 把码点 U+4E2D 编成 3 个字节
§ 5.2

## Slide 5
Part 1
计算机科学是什么
它研究的是计算本身，计算机只是载体
学科体系 · 抽象

## Slide 6
1.1
1 计算机科学是什么
一个常见的误解
6
“
计算机科学不是关于计算机的科学，
正如天文学不是关于望远镜的科学。
计算机科学研究的是这三个问题，计算机只是执行计算的机器：
1
什么问题可以被计算？
可计算性 —— 本周的图灵机与停机问题
2
怎样高效地计算？
算法设计 —— 整门课的主线
3
计算的代价是多少？
复杂度 —— 第 4 周的大 O

## Slide 7
1.2
1 计算机科学是什么
学科体系：三个层次
7
层次 | 关注 | 本课涉及
理论 | 可计算性、复杂性、算法 | 图灵机（本周）、大 O（第 4 周）、算法设计
系统 | 体系结构、操作系统、网络、编译 | 冯·诺依曼结构（本周）、虚拟地址空间、进程（第 13 周）
应用 | 数据库、图形学、人工智能 | AI 素养（第 14 周）、知识图谱、神经网络（第 15 周）
这门课站在哪里
主线是理论层的算法：用 Python 把问题变成正确、够快的程序。第 3、13 周两次「往下看一层」，补上系统层的常识——很多「为什么这么慢」「为什么结果不对」的答案都在那里。

## Slide 8
1.3
1 计算机科学是什么
抽象：计算机科学最核心的工具
8
同一句 print("hello")，在不同层次上看到的是不同的东西：
应用层
print("hello")
你写的代码
语言层
Python 字节码
解释器执行的指令序列
运行层
CPython 解释器
一个用 C 写的程序
系统层
系统调用 write()
请操作系统把字节写到屏幕
硬件层
CPU 指令、内存读写
最终是电压的高低
越往下
越具体
抽象的价值
你不需要同时想所有层——写应用时不必想电压。
但知道下一层存在，出错时才知道往哪儿看。

## Slide 9
1.3
1 计算机科学是什么
出了问题，往下一层找原因
9
本周会讲到的几个「怪现象」，答案都不在你写的那一层：
现象（应用层看到的） | 原因在哪一层 | 本周哪一节
0.1 + 0.2 == 0.3 是 False | 硬件层：浮点数是二进制近似 | 4.4
C++ 里 2147483647 + 1 变成负数 | 硬件层：32 位补码溢出 | 4.2
打开文件满屏「浣犲ソ」 | 系统 / 语言层：编码与解码不一致 | 5.2
按列遍历大矩阵比按行慢 | 硬件层：缓存与存储层次 | 3.3
程序「卡住」了——是死循环还是慢？ | 理论层：停机问题不可判定 | 2.2
怎么用这张表
遇到「代码明明没错，结果却不对」时，先问：这是哪一层的规则？

## Slide 10
Part 2
图灵机与可计算性
1936 年，Alan Turing 用一个极简模型回答「什么是计算」
模型 · 转移规则 · 丘奇—图灵论题 · 停机问题 · Python 实现

## Slide 11
2.1
2 图灵机 · 模型
图灵机：纸带 + 读写头 + 状态机
11
…
_
1
0
1
1
0
_
…
← 无限长的纸带，每格一个符号 →
读写头：读 / 写 / 左移 / 右移
状态机：当前状态 q0
有限个状态 + 一张规则表
一个图灵机由转移规则定义：
(当前状态, 读到的符号) → (写入的符号, 移动方向, 下一状态)
每一步只做三件事：写一格、挪一步、换一个状态。就这么多。

## Slide 12
2.1
2 图灵机 · 模型
一台「二进制加一」的图灵机：只要三条规则
12
读写头从最低位（最右边）出发，只用一个状态 q0：
当前状态 | 读到 | 写入 | 移动 | 下一状态 | 含义
q0 | 1 | 0 | L | q0 | 1 + 1 = 10：本位写 0，进位向左
q0 | 0 | 1 | N | halt | 0 + 1 = 1：吸收进位，停机
q0 | _ | 1 | N | halt | 走到最左边的空白：补一位 1，停机
移动方向
L 左移一格，R 右移一格，N 不动。
_ 表示空白格：纸带两端无限延伸，全是空白。
和手算一模一样
你在纸上做 1011 + 1 时，也是从最右边开始：遇 1 写 0 进位、遇 0 写 1 收工。图灵机只是把这个过程写成了规则表。

## Slide 13
2.1
2 图灵机 · 逐步执行
手动跑一遍：1011 + 1
13
开始
1
0
1
1
q0
读写头在最低位
第 1 步
1
0
1
0
q0
读 1 → 写 0，左移（进位）
第 2 步
1
0
0
0
q0
读 1 → 写 0，左移（进位）
第 3 步
1
1
0
0
halt
读 0 → 写 1，不动，停机
结果 1100（11 + 1 = 12），共 3 步。再试 111：三次进位后读到空白，补 1 → 1000，共 4 步。

## Slide 14
2.2
2 图灵机 · 为什么重要
它划定了「可计算」的边界
14
1
丘奇—图灵论题
任何「直觉上可计算」的函数，都能被图灵机计算。
你的 Python 程序、C++ 程序，能算的东西不比图灵机多——只是快得多、好写得多。
所有通用编程语言在「能算什么」上等价；差别在效率与表达。
2
停机问题不可判定
不存在一个程序，能对任意程序 + 任意输入，判断它是否会停机。
这是计算的根本边界。
不是「我们还没想到办法」，而是证明了不可能。

## Slide 15
2.2
2 图灵机 · 停机问题
为什么不可能？一个反证（思路）
15
假设有人写出了万能的判定函数 halts(p, x)：p 在输入 x 上停机就返回 True，否则 False。
def halts(p, x):
... # 假设它存在，且总能给出正确答案
def trouble(p):
if halts(p, p): # 如果 p 拿自己当输入会停机
while True: # 那我就偏偏死循环
pass
else: # 如果 p 拿自己当输入不停机
return # 那我就立刻停机
trouble(trouble) # ？？？
问：trouble(trouble) 停不停机？
若 halts 说停：它就进入死循环 → 不停。矛盾。
若 halts 说不停：它就立刻返回 → 停。矛盾。
结论
两头都矛盾，只能是假设错了：这样的 halts 根本写不出来。这就是图灵 1936 年的对角线论证。

## Slide 16
2.3
2 图灵机 · Python 实现
用 Python 实现一台通用图灵机
16
def turing_machine(tape, rules, start="q0", halt="halt", blank="_"):
"""rules: {(state, symbol): (write, move, next_state)}"""
cells = dict(enumerate(tape)) # 下标 -> 符号：两端可无限延伸
head, state, steps = len(tape) - 1, start, 0
while state != halt and steps < 100000:
sym = cells.get(head, blank) # 没写过的格子就是空白
if (state, sym) not in rules:
break # 没有规则可用：停
write, move, state = rules[(state, sym)]
cells[head] = write
head += {"L": -1, "R": 1, "N": 0}[move]
steps += 1
lo, hi = min(cells), max(cells)
return ''.join(cells.get(i, blank) for i in range(lo, hi + 1)).strip(blank)
# 二进制加一：从最低位向左扫，遇 1 变 0 继续进位，遇 0 或空白变 1 停机
INCREMENT = {
("q0", "1"): ("0", "L", "q0"),
("q0", "0"): ("1", "N", "halt"),
("q0", "_"): ("1", "N", "halt"),
}
for x in ["1011", "111", "0"]:
print(x, "->", turing_machine(x, INCREMENT))
输出
1011 -> 1100
111 -> 1000
0 -> 1
亲手跑一遍
一台「计算机」的本质，就是这三十行：一张规则表 + 一个循环。
换规则 = 换程序
模拟器不用改，只换 rules 字典，它就算别的东西——这正是通用的含义。

## Slide 17
2.3
2 图灵机 · 代码要点
三处值得细看的写法
17
1
cells = dict(enumerate(tape))
用字典而不是列表存纸带：下标可以是负数（向左越过起点），没写过的格子 get 返回空白——一个字典就模拟了「两端无限长」。
2
head += {"L": -1, "R": 1, "N": 0}[move]
用字典把方向查表成位移，代替一串 if move == "L"。规则驱动的程序里，这种写法很常见。
3
steps < 100000
为什么要设步数上限？因为停机问题不可判定：模拟器没法事先知道规则表会不会让机器永远跑下去，只能「跑够了就放弃」。

## Slide 18
Part 3
冯·诺依曼结构
程序本身也是数据
五大部件 · 存储程序 · 指令周期 · 冯·诺依曼瓶颈 · 存储层次

## Slide 19
3.1
3 冯·诺依曼结构
五大部件
19
存储器 Memory
程序和数据放在一起
CPU
运算器 ALU
算术与逻辑运算
控制器 CU
取指、译码、指挥
输入设备
输出设备
核心思想：存储程序
程序本身也是数据，和数据一起放在存储器里（stored program）。
所以
同一台机器能跑不同的程序，不需要重新接线。
装一个新软件 = 往存储器里写一段新数据。

## Slide 20
3.1
3 冯·诺依曼结构 · 存储程序
在 Python 里亲眼看到「程序也是数据」
20
def f(x):
return x + 1
code = f.__code__.co_code # f 编译后的字节码
print(type(code)) # <class 'bytes'> —— 就是一串字节
g = f # 函数可以像数据一样赋值、传参
print(g(41)) # 42
print(list(map(f, [1, 2, 3]))) # [2, 3, 4]
src = "print(6 * 7)" # 一个字符串……
exec(src) # ……也能被当作程序执行：42
输出
<class 'bytes'>
42
[2, 3, 4]
42
对应关系
co_code 是字节码：存储器里的一串字节。
解释器读这串字节来执行——指令就是数据。
安全提示
「数据能被当作程序执行」也是很多安全漏洞的根源：不要用 exec / eval 执行来路不明的字符串。

## Slide 21
3.2
3 冯·诺依曼结构
指令周期：取指 → 译码 → 执行 → 写回
21
1
取指
Fetch
按程序计数器 PC
从存储器取一条指令
2
译码
Decode
看清是什么操作、
操作数在哪
3
执行
Execute
ALU 做运算，
或访问存储器
4
写回
Write Back
把结果写回
寄存器或存储器
PC 指向下一条指令，循环往复（每秒几十亿次）
和图灵机对照
图灵机：读一格 → 查规则 → 写、移、换状态。CPU：取一条指令 → 译码 → 执行、写回、PC 前进。都是「一步一步查表执行」的循环，只是 CPU 的「纸带」可以随机访问。

## Slide 22
3.2
3 冯·诺依曼结构
冯·诺依曼瓶颈与缓存
22
CPU
内存
共享总线（一条路）
指令 · 数据 · 指令 · 数据
取指令和取数据走同一条总线，要排队。
CPU 越来越快，内存跟不上：CPU 大部分时间在等数据。
现代 CPU 的对策：多级缓存
在 CPU 旁放小而快的 L1 / L2 / L3 缓存。
从内存取数时，连同附近的一整块（缓存行，常见 64 字节）一起搬进缓存。
下一次访问若恰好在这一块里，就不用再等内存。
这就是……
「访问连续内存比跳着访问快」的根源。
第 6 周讲矩阵时会看到：按行遍历二维数组，比按列遍历快。

## Slide 23
3.3
3 冯·诺依曼结构
存储层次：容量越大，速度越慢，单价越低
23
层级 | 典型容量 | 访问时间 | 相对代价
寄存器 | 几百字节 | < 1 ns | 1
L1 缓存 | 32–64 KB | ~1 ns | ~3
L2 / L3 缓存 | 几 MB–几十 MB | ~10 ns | ~15
内存 DRAM | 8–64 GB | ~100 ns | ~200
SSD | 几百 GB–几 TB | ~100 μs | ~10⁵
机械硬盘 | 几 TB | ~10 ms | ~10⁷
寄存器
缓存
内存
SSD
硬盘
↑ 快、小、贵
↓ 慢、大、便宜
一次内存访问 ≈ 200 次寄存器访问；一次 SSD 访问 ≈ 1000 次内存访问。

## Slide 24
3.3
3 冯·诺依曼结构 · 存储层次
换成人的时间尺度：假如访问寄存器要 1 秒
24
寄存器
1 秒
伸手拿桌上的笔
L1 缓存
3 秒
从抽屉里拿
L2 / L3
15 秒
去书架上取
内存
约 3 分钟
下楼去取快递
SSD
约 1 天
寄一封快递到外地
机械硬盘
约 4 个月
寄一封平信去南极
按上页「相对代价」换算：10⁵ 秒 ≈ 28 小时，10⁷ 秒 ≈ 116 天。条形长度只示意顺序，不按比例。

## Slide 25
Part 4
数据的二进制表示
机器里只有 0 和 1，一切都要编码
进制 · 原码 / 反码 / 补码 · 位运算 · IEEE 754 浮点

## Slide 26
4.1
4 二进制表示 · 进制
四种常用进制
26
进制 | Python 前缀 | 数字 | 典型用途 | 233 写成
二进制 | 0b | 0–1 | 机器本身 | 0b11101001
八进制 | 0o | 0–7 | Unix 文件权限（如 755） | 0o351
十进制 | 无 | 0–9 | 人 | 233
十六进制 | 0x | 0–9、A–F | 内存地址、颜色 #FF8800、字节转储 | 0xe9
为什么程序员爱用十六进制
1 位十六进制正好对应 4 位二进制，1 个字节 = 2 位十六进制。1110 1001 一眼读成 e9，比读 8 个 0/1 省事得多。

## Slide 27
4.1
4 二进制表示 · 进制
Python 里的进制转换
27
n = 233
print(bin(n), oct(n), hex(n)) # 0b11101001 0o351 0xe9
print(int("11101001", 2)) # 233
print(int("e9", 16)) # 233
print(f"{n:b} {n:o} {n:x} {n:08b}") # 11101001 351 e9 11101001
方向 | 写法 | 说明
十进制 → 其他 | bin(n) / oct(n) / hex(n) | 返回带前缀的字符串，如 '0b1101'
十进制 → 其他（无前缀） | f"{n:b}" f"{n:08b}" | 格式说明符 b / o / x；08b = 补足 8 位
其他 → 十进制 | int(s, base) | 第二个参数是进制；s 可以不带前缀
常见坑：bin(n)[2:] 才能去掉 0b；负数 bin(-5) 得到 '-0b101'，不是补码。

## Slide 28
4.1
4 二进制表示 · 手工转换
除基取余，余数逆序读
28
被除数 | ÷ 2 商 | 余数
233 | 116 | 1
116 | 58 | 0
58 | 29 | 0
29 | 14 | 1
14 | 7 | 0
7 | 3 | 1
3 | 1 | 1
1 | 0 | 1
从下往上读
233 = 1110 1001₂
反过来：按权展开
1110 1001₂ = 128 + 64 + 32 + 8 + 1 = 233
为什么是逆序？
第一次除得的余数是最低位（2⁰ 位），最后一次是最高位。

## Slide 29
4.1
4 二进制表示 · 手工转换
二进制 ↔ 八进制 / 十六进制：分组就行
29
从最低位开始分组：八进制 3 位一组，十六进制 4 位一组。
十六进制：4 位一组
1
1
1
0
1
0
0
1
1110 = e
1001 = 9
→ 0xe9
八进制：3 位一组
1
1
1
0
1
0
0
1
3
5
1
→ 0o351
为什么可以直接分组
因为 8 = 2³、16 = 2⁴：每 3 位（或 4 位）二进制恰好组成一位八进制（或十六进制），组与组之间互不进位。十进制 10 不是 2 的幂，所以只能除基取余。

## Slide 30
4.1
4 二进制表示 · 例题
E02734 十进制到八进制
30
http://cs101.openjudge.cn/practice/02734/
输入一个非负整数，输出它的八进制表示。
n = int(input())
print(oct(n)[2:] if n else 0)
不用内置函数：手写除基取余
n = int(input())
digits = []
while n > 0:
digits.append(str(n % 8)) # 余数
n //= 8 # 商
print(''.join(reversed(digits)) or '0')
要点
oct(n) 返回 '0o…'，用 [2:] 切掉前缀。
边界：n = 0 时循环一次都不执行，要单独输出 0。
reversed：余数是从低位到高位得到的。

## Slide 31
4.2
4 二进制表示 · 有符号整数
原码、反码、补码：以 8 位表示 −5
31
表示法 | +5 | −5 | 怎么得到 | 问题
原码 | 0000 0101 | 1000 0101 | 最高位当符号位 | 有 +0、−0 两个零；加减法要先判符号
反码 | 0000 0101 | 1111 1010 | 负数：原码除符号位外取反 | 仍有两个零
补码 | 0000 0101 | 1111 1011 | 负数：取反后加一 | 零唯一；减法 = 加负数
补码的求法
正数：不变。
负数：按位取反，再加一。
例：5 = 0000 0101 → 取反 1111 1010 → 加一 1111 1011。
现代计算机统一用补码
硬件只需一套加法器：减法、负数都变成加法。

## Slide 32
4.2
4 二进制表示 · 补码
用 Python 看补码；n 位补码的范围
32
def to_twos_complement(x, bits=8):
return format(x & ((1 << bits) - 1), f'0{bits}b')
print(to_twos_complement(5)) # 00000101
print(to_twos_complement(-5)) # 11111011
print(to_twos_complement(-1)) # 11111111
print(-5 & 0xFF) # 251 —— 同一串位，当无符号数读
x & ((1 << bits) - 1)
(1 << 8) - 1 = 0xFF = 8 个 1。和它按位与，就是只保留低 8 位——正好是 8 位机器里存的那串位。
n 位补码的表示范围
−2ⁿ⁻¹ ~ 2ⁿ⁻¹ − 1
负数比正数多一个：1000 0000 是 −128，没有对应的 +128。
位数 | 范围
8 位 | −128 ~ 127
32 位（C++ int） | −2147483648 ~ 2147483647
64 位（long long） | 约 ±9.2 × 10¹⁸

## Slide 33
4.2
4 二进制表示 · 补码
为什么补码让减法变成加法：算 5 − 7
33
5 − 7 = 5 + (−7)。先求 −7 的补码：7 = 0000 0111 → 取反 1111 1000 → 加一 1111 1001。
0000 0101
5
+
1111 1001
−7 的补码
=
1111 1110
?
1111 1110 是几？
最高位是 1 → 负数。
再求一次补码看绝对值：取反 0000 0001，加一 0000 0010 = 2。
所以结果是 −2 ✓
要点
加法器根本不知道哪个是负数，它只管按位相加；如果最高位还有进位，直接丢掉（只保留 8 位）。同一套电路，加减法全包了。验证 7 − 5 留作思考题。

## Slide 34
4.2
4 二进制表示 · 补码
溢出：C++ 里最常见的 WA 来源
34
8 位：127 + 1
0111 1111 (127)
+ 1
= 1000 0000 (−128)
正数加正数，却得到了负数
import ctypes # 借 C 的 32 位 int 来演示
print(ctypes.c_int32(2147483647 + 1).value)
# -2147483648
print(2147483647 + 1) # 2147483648 Python 不溢出
print(2 ** 100) # 任意精度：
# 1267650600228229401496703205376
Python 与 C/C++ 的区别
Python 的 int 是任意精度的，不会溢出——本课用 Python，这个坑天然避开了。
C/C++ 的 int 是 32 位：2147483647 + 1 变成 -2147483648。用 C++ 做题时，这是最常见的 WA 来源。
对策：估计中间结果的量级；超过约 2×10⁹ 就用 long long。

## Slide 35
4.3
4 二进制表示 · 位运算
六个位运算符
35
运算 | 符号 | 例子 | 结果 | 按位看
与 | & | 6 & 3 | 2 | 110 & 011 = 010
或 | ¦ | 6 ¦ 3 | 7 | 110 ¦ 011 = 111
异或 | ^ | 6 ^ 3 | 5 | 110 ^ 011 = 101
取反 | ~ | ~6 | -7 | 补码下 ~x = −x − 1
左移 | << | 1 << 10 | 1024 | 左移 k 位 = 乘 2ᵏ
右移 | >> | 1024 >> 3 | 128 | 右移 k 位 = 整除 2ᵏ
~6 为什么是 −7？
~ 把所有位取反。而补码里「取反再加一」等于取相反数，所以「只取反」= 相反数减一：~x == -x - 1。

## Slide 36
4.3
4 二进制表示 · 位运算
三个常用技巧
36
n = 12
print(n & 1) # 判奇偶：0 偶 1 奇
print(n & (n - 1)) # 把最低位的 1 清零 -> 8
print(bin(n).count('1')) # 统计 1 的个数（popcount）-> 2
# n & (n-1) == 0 判断是否 2 的幂（n > 0）
print(all((x & (x - 1)) == 0 for x in [1, 2, 4, 8, 16])) # True
# 异或的两个性质：a^a=0, a^0=a → 找出只出现一次的数
nums = [4, 1, 2, 1, 2]
r = 0
for v in nums:
r ^= v
print(r) # 4
判奇偶
最低位是 1 就是奇数。n & 1 与 n % 2 等价。
2 的幂
2 的幂在二进制里只有一个 1，清掉它就剩 0。
LeetCode 136
《只出现一次的数字》的标准解：成对的数异或后互相抵消。

## Slide 37
4.3
4 二进制表示 · 位运算
按位看：n & (n−1) 与异或累积
37
n & (n − 1)：清掉最低位的 1
n = 12
1
1
0
0
n−1 = 11
1
0
1
1
& = 8
1
0
0
0
n − 1 把最低位的 1 变 0、它右边的 0 全变 1；再与 n 相与，这些位全部清零，高位不变。
异或累积：nums = [4, 1, 2, 1, 2]
v | r ^= v 之后 | 二进制
4 | 4 | 100
1 | 5 | 101
2 | 7 | 111
1 | 6 | 110
2 | 4 | 100
两个 1、两个 2 各自抵消，剩下 4。与顺序无关：异或满足交换律和结合律。

## Slide 38
4.4
4 二进制表示 · 浮点数
IEEE 754 双精度（64 位）
38
S
1
指数
11 位
尾数
52 位
符号
值 = (−1)^S × 1.尾数 × 2^(指数 − 1023)
就是二进制的科学计数法
十进制：6.02 × 10²³；二进制：1.xxx × 2ᵉ。
尾数决定精度（约 15–17 位十进制有效数字）。
指数决定范围（约 10^±308）。
关键结论
尾数是二进制小数，只能精确表示 k/2ⁿ 这种数。十进制的 0.1 无法精确表示。

## Slide 39
4.4
4 二进制表示 · 浮点数
为什么 0.1 无法精确表示？
39
十进制里的 1/3
0.3333333333…
3 不是 10 的因子 → 无限循环，截断就有误差。
二进制里的 1/10
0.0001100110011…₂
10 = 2 × 5，5 不是 2 的因子 → 0011 无限循环，只能截断到 52 位。
print(f"{0.1:.20f}") # 0.10000000000000000555
print((0.1).hex()) # 0x1.999999999999ap-4 —— 尾数 999…9a：循环被截断、进位
from decimal import Decimal
print(Decimal(0.1)) # 存进去的真实值：
# 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625

## Slide 40
4.4
4 二进制表示 · 浮点数
浮点数陷阱与正确的比较方式
40
print(0.1 + 0.2) # 0.30000000000000004
print(0.1 + 0.2 == 0.3) # False
print(f"{0.1:.20f}") # 0.10000000000000000555
正确做法
import math
print(math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3)) # True
print(abs((0.1 + 0.2) - 0.3) < 1e-9) # True
from decimal import Decimal
print(Decimal('0.1') + Decimal('0.2')) # 0.3 —— 十进制精确运算
三种办法
math.isclose：相对误差比较。
abs(a - b) < eps：绝对误差，eps 常取 1e-9。
Decimal('0.1')：用字符串构造才精确。
注意 Decimal(0.1)（传浮点）会把误差一起带进来——上一页看到的那一长串。

## Slide 41
4.4
4 二进制表示 · 浮点数
另一个陷阱：大整数放进浮点会丢精度
41
print(2 ** 53) # 9007199254740992
print(float(2**53 + 1) == float(2**53)) # True —— 两个不同的整数"相等"了
n = 10 ** 18 + 1
print(int(n / 1)) # 1000000000000000000 —— / 返回 float，末位丢了
print(n // 1) # 1000000000000000001 —— // 保持整数
a, b = 10 ** 17 + 1, 2 # a 是奇数，不能被 2 整除
print(a / b == a // b) # True —— 错！a/b 已被舍入
print(a % b == 0) # False —— 判断整除：用 %
为什么是 2⁵³
尾数 52 位 + 隐含的 1 位 = 53 位有效二进制数字。超过 2⁵³ 的整数，相邻的 float 之间开始有「空隙」。
做题时
判断能否整除用 a % b == 0，不要用 a / b == a // b。
整数运算全程用 //、%，不要经过 /。
开方取整用 math.isqrt(n)，不要 int(n ** 0.5)。

## Slide 42
!
4 二进制表示 · 浮点数
本课的硬规则
42
浮点数永远不要用 == 比较；
能用整数就用整数。
INF = float('inf')
print(INF > 10**100) # True
print(-INF < 0) # True
dist = [INF] * n # 最短路 / DP 的标准初始化
无穷大：float('inf')
比任何有限数都大，-INF 比任何数都小。
第 10 周起做 DP、第 12 周做最短路时，它是初始化的标准写法。
它是浮点数里少数可以放心比较大小的值。

## Slide 43
Part 5
字符编码
字符在机器里只是一个编号
ASCII · Unicode 与 UTF-8 · 乱码的本质

## Slide 44
5.1
5 字符编码 · ASCII
ASCII：7 位，128 个字符
44
字符 | 十进制 | 二进制 | 说明
'0' | 48 | 0011 0000 | 数字起点，'0'…'9' 连续
'A' | 65 | 0100 0001 | 大写起点，'A'…'Z' 连续
'a' | 97 | 0110 0001 | 小写起点，'a'…'z' 连续
空格 | 32 | 0010 0000 | 正好是 1 << 5
大小写只差 1 位
A
0
1
0
0
0
0
0
1
a
0
1
1
0
0
0
0
1
第 5 位（值 32）：0 大写，1 小写
记住这三个就够了
'0' = 48，'A' = 65，'a' = 97。其余靠「连续」推出来：'Z' = 65 + 25 = 90。

## Slide 45
5.1
5 字符编码 · ASCII
ord / chr：字符与编号互转
45
print(ord('A'), chr(97)) # 65 a
print(chr(ord('a') - 32)) # A
print(chr(ord('A') | 32)) # a —— 位或置位，转小写
print(chr(ord('a') & ~32)) # A —— 与非清位，转大写
print(chr(ord('a') ^ 32)) # A —— 异或翻转，大小写互换
print(ord('7') - ord('0')) # 7 —— 数字字符转数值
print(ord('c') - ord('a')) # 2 —— 字母在字母表中的序号
位运算版的大小写转换
| 32 置位 → 小写
& ~32 清位 → 大写
^ 32 翻转 → 互换
做题时的常用写法
内置方法更清楚：s.upper()、s.lower()、s.swapcase()、c.isdigit()、c.isalpha()。
ord(c) - ord('a') 把字母映射到 0–25，用来做计数数组的下标（如 cnt = [0] * 26）。

## Slide 46
5.2
5 字符编码 · Unicode 与 UTF-8
字符集 ≠ 编码方式
46
Unicode：字符集
给世界上每个字符一个码点（编号）。
"中" 的码点是 U+4E2D，ord('中') == 0x4e2d。
UTF-8：编码方式
把码点变成字节序列，变长：ASCII 占 1 字节，汉字通常 3 字节。
码点范围 | 字节数 | 字节模板 | 例子
U+0000 – U+007F | 1 | 0xxxxxxx | 'A' → 41
U+0080 – U+07FF | 2 | 110xxxxx 10xxxxxx | 'é' → c3 a9
U+0800 – U+FFFF | 3 | 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx | '中' → e4 b8 ad
U+10000 – U+10FFFF | 4 | 11110xxx 10xxxxxx ×3 | '😀' → f0 9f 98 80

## Slide 47
5.2
5 字符编码 · UTF-8
手工编码一次：'中' = U+4E2D
47
4E2D 在 U+0800–U+FFFF 之间 → 用 3 字节模板。把码点的 16 位依次填进模板的 x：
4E2D₁₆ =
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
第 1 字节
0xE4
1
0
1
1
1
0
0
0
第 2 字节
0xB8
1
0
1
0
1
1
0
1
第 3 字节
0xAD
灰色 = 模板里固定的前缀；彩色 = 码点的位（4 + 6 + 6 = 16 位）
print("中".encode('utf-8')) # b'\xe4\xb8\xad'

## Slide 48
5.2
5 字符编码 · UTF-8
str 与 bytes：字符数 ≠ 字节数
48
s = "中A"
print(len(s)) # 2 —— 按字符计数
b = s.encode('utf-8')
print(b, len(b)) # b'\xe4\xb8\xadA' 4
print(b.decode('utf-8')) # 中A
print(hex(ord(s[0]))) # 0x4e2d
str "中A"
encode ↓ ↑ decode
bytes e4 b8 ad 41
文本 ↔ 字节
两种类型，两种单位
str：字符序列，len 数的是字符。
bytes：字节序列，文件、网络里实际传的是它。
encode 把 str 变 bytes，decode 反过来——两边必须用同一种编码。

## Slide 49
5.2
5 字符编码 · 乱码
乱码的本质：用 A 编码存的字节，拿 B 编码去解
49
b = "你好".encode('utf-8') # 6 个字节：e4 bd a0 e5 a5 bd
print(b.decode('gbk')) # 浣犲ソ：按 GBK 每 2 字节一个字去解
print(b.decode('utf-8')) # 你好：用对的编码就恢复了
你好
UTF-8 编码
e4 bd a0 e5 a5 bd
GBK 解码
浣犲ソ
字节本身没有坏，坏的是解读方式。
读写文件时显式指定编码：
with open('data.txt', encoding='utf-8') as f:
text = f.read()
为什么要显式写
不写 encoding，Python 用系统默认编码：中文 Windows 上常是 GBK，Linux / macOS 上是 UTF-8。同一份代码换台机器就乱码。

## Slide 50
Part 6
计算机文化
几位必须知道的人 · 摩尔定律与它的放缓

## Slide 51
6
6 计算机文化
几位必须知道的人
51
人物 | 贡献 | 和本课的联系
Alan Turing | 图灵机、可计算性、图灵测试；ACM 图灵奖以其命名 | 本周 Part 2
John von Neumann | 存储程序式计算机结构 | 本周 Part 3
Claude Shannon | 信息论；用布尔代数分析开关电路 | 位运算、比特
Edsger Dijkstra | 最短路算法、结构化程序设计 | 第 12 周会用他的算法
Donald Knuth | 《计算机程序设计艺术》、TeX；算法分析的奠基者 | 第 4 周的大 O
Grace Hopper | 编译器、COBOL；「debug」一词的推广者 | 第 13 周编译与解释
开篇那句「计算机科学不是关于计算机的科学……」通常归于 Dijkstra。

## Slide 52
6
6 计算机文化
摩尔定律与它的放缓
52
集成电路上的晶体管数量，约每 18–24 个月翻一番。
过去几十年
等一两年，同一个程序自己就变快了。
现在
明显放缓：单核频率多年停在几 GHz，晶体管越来越难缩小。
所以
性能提升越来越依赖并行与更好的算法——后者正是本课的主题。
推荐
阅读《图灵与 ACM 图灵奖》《IEEE 计算机先驱奖》；观看电影《模仿游戏》（The Imitation Game）。

## Slide 53
✎
本周练习
本周练习
53
# | 题目 | 平台 / 编号 | 考点 | 对应本周
1 | 十进制到八进制 | E02734 | 进制转换 | 4.1
2 | 二进制回文的整数 | E25538 | 进制 + 字符串 | 4.1
3 | 只出现一次的数字 | LC 136 | 异或性质 | 4.3
4 | 位 1 的个数 | LC 191 | 位运算 | 4.3
5 | 大小写字母互换 | E02689 | ASCII | 5.1
6 | 回文数字 | 04067 | 字符串 / 数位 | —
7 | 判断闰年 | 02733 | 分支 | —
8（选做） | 高低位交换 | 洛谷 P1100 | 位运算、移位 | 4.3
E 开头与纯数字编号：cs101.openjudge.cn；LC：leetcode.cn；P1100：洛谷。

## Slide 54
?
本周练习 · 思考题
思考题
54
1
补码
为什么补码能让「减法变成加法」？用 8 位补码手算 7 - 5，验证它等于 7 + (-5) 的低 8 位。
2
浮点
0.1 + 0.2 != 0.3，那么 0.5 + 0.25 == 0.75 吗？为什么？（提示：想想哪些小数能写成 k/2ⁿ）
3
可计算性
停机问题不可判定，为什么杀毒软件仍然「有用」？可判定与实用之间差了什么？
4
编码
一个 UTF-8 编码的中文文本文件，用 GBK 打开会看到什么？试着构造一次乱码再修好它。

## Slide 55
本周小结
1
抽象
计算机科学研究的是计算本身，计算机只是载体；抽象是它最核心的工具。
2
图灵机
划定了可计算的边界；停机问题不可判定是证明了的不可能，不是暂时做不到。
3
冯·诺依曼
核心是存储程序；存储层次解释了绝大多数「为什么这么慢」。
4
补码与浮点
整数用补码（零唯一、减法即加法）；浮点是二进制近似，永远不要用 == 比较。
5
字符编码
'0'=48, 'A'=65, 'a'=97，大小写差 32；Unicode 是字符集，UTF-8 是编码方式。

## Slide 56
下周预告
Python 基础与算法分析入门
把语法补齐，并第一次正面回答：
「这段代码够快吗？」—— 大 O、从数据范围倒推算法